АЮ 40

ОЧКИ  ЗАКРЫТЫЕ  ЗАЩИТНЫЕ  С НЕПРЯМОЙ  ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

ЗН18—72—В—1; В—2; Г—1; Г—2; Г—3

ГОСТ Р 12. 4. 013—97

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Очки предназначены для защиты глаз спереди,	с боков, сверху, снизу от слепящей яркости света, ультрафиолетового; инфракрасного излучений, от воздействия твердых частиц.

Область применения очков зависит от назначения светофильтра:

В—1 — для работы на открытых площадках при ярком солнечном освещении и для вспомогательных  работ при электросварке в цехах

В—2 — для вспомогательных работ при электросварке в цехах;

Г-—1 — для газосварщиков и для вспомогательных работ при электросваркена открытых площадках ;

Г—2 — в медицинских учреждениях при работе с  мед. оборудованием, которые излучают ультрафиолет.

для газосварщиков (газовая сварка и резка средней мощности);

Г—3 — для газосварщиков (мощная газовая сварка  и резка);

в соответствии ОСТ 21—б—87

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки очков  входит:

1) очки в сборе                                                — 1 шт.

2) индивидуальная коробка (пакет)              —- 1 шт.

3) инструкция по эксплуатации                     —- 1 шт.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

1. При получении очков следует проверить  целостность очковых стекол.. (при наличии трещин пользование очками не разрешается)

2. Регулировку очков производить изменением длины наголовной ленты, имеющей фиксирующие пряжки.

3 Очки следует содержать в чистоте и оберегать от механических повреждении При окончании работы очки уложить в в коробку.

4. При загрязнении очковые стекла протирать мягкой чистой тканью.

5. Воизбежание деформации корпуса очков их не следует подвергать воздействию высоких температур.

6. Полный установленный срок службы не менее 1 года,

617560, Пермская обл п. Суксун, ул. Колхозная 1; ОАО «Суксунский ОМЗ-»

Информация для потребителя:

Рекомендации по  применению  каждой  модели  очков для работы с конкретными типами лазерных установок не представляет возможности из-за большого разнообразия самих установок и условий эксплуатации.   Потребитель сам должен выбирать наиболее эффективный   вариант средств защиты глаз исходя от вида лазерного  оборудования, его параметров излучения, от деятельности человека в технологическом процессе, при необходимости обратиться к специалистам.